## Slide 1
Notre raison d’être :
« Partout au quotidien, pour nos clients, acheminer en toute sécurité un gaz toujours plus vert, produit au cœur de nos territoires. »
L’essor de l’injection Biométhane en Pays de Rennes

## Slide 2
Les sites en construction
Les sites d’injection
raccordés au réseau GRDF
Les gisements méthanisables
sur le territoire
Montfort Communauté
CC Liffré-Cormier Communauté
Bretagne Porte de Loire Communauté
Le Pays de Rennes, un gisement de Gaz Vert important
La consommation annuelle de gaz en 2019 : ~ 2,8 TWh
Pays de Rennes
Pays de Brocéliande
Pays de Vallons de Vilaine
580 GWh
De potentiel de production locale de biométhane
(injectable dans le réseau GRDF)
2030
5
sites d’injection
33
projets
d’injection
Les projets lancés et les projections prévoient une production 580 GWh à 2030, soit 20 % de la consommation actuelle.
En Bretagne, une gamme de projets majoritairement entre 50 et 100 Nm3/h (< 9 GWh) en Déclaration, à la ferme.
Nm3/h

## Slide 3: Un réseau de gaz qui s’adapte aux enjeux de demain
AUJOURD’HUI
DEMAIN
Un seul sens de circulation du gaz en cascade, importé de l’étranger
Des réseaux décentralisés de collecte et de distribution de gaz, produit localement
AUJOURD’HUI
Notes: D’abord- un rappel :
Un schéma de réseau historique
par un réseau en cascade de la plus haute pression vers la plus basse
Pour chaque grappe gazière : Un seul sens de circulation du gaz en « entonnoir »l point d’injection pour de multiples consommateurs
Le réseau demain:
Nous adaptons le réseau pour accueillir la production de gaz renouvelable locale tout en assurant la sécurité d’approvisionnement de tous
Deux sens de circulation du gaz avec possibilité de remonter en pression si la grappe gazière n’est plus en capacité d’absorber la production délocalisée : principe du rebours de GRDF vers GRT Gaz
Pour chaque grappe gazière : potentiellement plusieurs points d’injection pour de multiples consommateurs
Passer d’un schéma à un autre va demander des milliards d’investissement et nous sommes actuellement en train d’échanger avec la CRE et le gouvernement à ce sujet pour optimiser les investissements tout en maximisant notre capacité à intégrer le plus de gaz renouvelable possible.
En Mayenne:
Ce qui rend le sujet un peu plus complexe en Mayenne (mais également est source d’opportunités) – c’est que comme vous l’a expliqué Emmeline Blondeau / Richard Chamaret, il y a actuellement seulement 32 communes gazières alors que le potentiel est très important, il pourrait même permettre à long terme de couvrir la totalité de la demande de gaz. Nos équipes techniques travaillent d’ailleurs sur le département en priorité pour ces raisons. Il va falloir donc poser des kilomètres de réseau, mettre en œuvre ces solutions pour créer un réseau de collecte capable de capter ce biométhane. Ainsi à Laval, on pourrait à terme avoir une dizaine d’Unités de méthanisatio.
Cela mettra plusieurs années à se mettre en place, mais nous sommes convaincus que si nous travaillons tous ensemble, monde agricole, collectivités, syndicat, associations, gestionnaires de réseau de distribution et de transport de gaz, on y arrivera.

## Slide 4
Le « droit à l’injection » a été conçu, en réponse aux enjeux de la LTECV, de la filière et des parties prenantes, pour adapter les infrastructures gaz naturel à l’injection locale de biogaz.
OCTOBRE 2018
Promulgation de la loi EGALIM
JUIN 2019
Publication décret et arrêté « Droit à l’injection »
NOVEMBRE 2019
Délibération de la CRE sur la mise en œuvre du droit à l’injection
La loi introduit les évolutions suivantes :
Raccordement d’un producteur de biométhane sur le réseau de distribution même situé hors d’une zone desservie,
Raccordement d’un producteur de biométhane sur le réseau de transport en pression distribution,
Modalités de financement des ouvrages d’adaptation des réseaux définies par décret.
Le décret définit un cadre de financement des renforcements :
En donnant aux territoires la possibilité de développer le biométhane,
En évitant la règle actuelle du premier arrivé qui paye pour les autres,
En précisant un critère de pertinence et de rentabilité des renforcements (I/V)
La délibération précise les modalités de :
Construction et de formalisation des zonages de raccordement,
Publication et fréquence de mise à jour de la carte de zonage,
Traitement des ouvrages mutualisés
Un contexte règlementaire en forte évolution
Notes: Pour permettre l’injection du biométhane dans les réseaux en France, des adaptations des infrastructures sont nécessaires dans un contexte de dynamique très forte de projets. Le « droit à l’injection » a été pensé pour répondre à cette problématique, aux enjeux de la LTCV, de la filière et des parties prenantes
Loi égalim:
La loi a introduit les évolutions suivantes :
Raccordement d’un producteur de biométhane sur le réseau de distribution même situé hors d’une zone desservie,
Raccordement d’un producteur de biométhane sur le réseau de transport en pression distribution,
Modalités de financement des ouvrages d’adaptation des réseaux définies par décret
Décret juin
Le décret définit un cadre de financement des renforcements :
En donnant aux territoires la possibilité de développer le biométhane,
En évitant la règle actuelle du premier arrivé qui paye pour les autres,
En précisant un critère de pertinence et de rentabilité des renforcements (I/V)
Délibération de Novembre:
La délibération précise les modalités de :
Construction et de formalisation des zonages de raccordement,
Publication et la fréquence de mise à jour de la carte de zonage,
Traitement des ouvrages mutualisés

## Slide 5: Illustration sur Rennes Ouest  une grande évolution de nos réseaux
Raccordement moyen : 3700 mètres

## Slide 6
Des usages verdis  Plan de Déplacement Urbain 2019-2030, adopté le 30 janvier 2020
Rouler au BioGNV, c’est enfin promouvoir la filière biométhane, génératrice d’emplois non délocalisables, et contribuer à l’indépendance énergétique du territoire.
Rouler au BioGNV permet de réduire les émissions de CO2 de 73%.
Crit’Air 1
Stations publiques
Station en projet SDE 35
Stations privées
Projet de station transport public RM
100% de bus propres à horizon 2030

## Slide 7: Le financement du droit à l’injection
    Financés par les porteurs de projets à hauteur de 60%
    Éligibité à la mutualisation des coûts de raccordement pour les ouvrages mutualisés via le mécanisme de quote-part
Les Raccordements
    Investissements portés par les tarifs des opérateurs de réseaux si I/V < 4 700 €/Nm3/h (Eligibilité à la mutualisation des couts de renforcement)
    Mise en place d’un timbre d’injection établi à partir du zonage de raccordement (3 niveaux de tarification)
Les Renforcements
    Niveau 3 : zones où il est prévu un rebours ou une compression mutualisée : 0,7 €/MWh
    Niveau 2 : zones où il est prévu un maillage ou une extension mutualisée : 0,4 €/MWh
    Niveau 1 : toutes les autres zones : 0 €/MWh
    Les niveaux ne se cumulent pas
3 niveaux de timbre
    L’étude de raccordement remise au porteur de projet donne une visibilité sur :
    Les coûts de raccordement de son projet
    Ses conditions d’injection dans le réseau
    Le timbre d’injection auquel son site sera soumis
Modalités

## Slide 8
Romain, porteur du projet de Chavagne ! Projet collectif de 4 agriculteurs
https://www.chavagne.fr/actualites/unite-de-methanisation/